Titlu: CONTRIBUŢII LA EFICIENTIZAREA LUCRĂRILOR TOPOGRAFICE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR

CUPRINS

| A. CUVINTE CHEIE | 2 |
| --- | --- |
| B. SINTEZE ALE PĂRŢILOR PRINCIPALE ALE TEZEI DE DOCTORAT | 2 |
| 1. Cap. 1. IMPORTANŢA LUCRĂRILOR TOPOGRAFICE NECESARE PROIECTĂRII CONSTRUCŢIILOR | 2 |
| 2. Cap. 2. STUDIUL ACTUAL ŞI DEZVOLTAREA ÎN PERSPECTIVĂ A TOPOGRAFIEI ÎN CONSTRUCŢII | 3 |
| 3. Cap. 3. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE LUCRĂRILOR TOPOGRAFICE DE TRASARE A CONSTRUCŢIILOR | 3 |
| 4. Cap. 4. METODE DE MĂSURARE GPS | 3 |
| 5. Cap. 5. ELEMENTE SPECIFICE LUCRĂRILOR TOPO - GEODEZICE AFERENTE CĂILOR DE COMUNICAŢIE TERESTRE | 3 |
| 6. Cap. 6. STUDIUL ŞI APLICAREA UNEI METODE TOPO - GEODEZICE EFICIENTE LA EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE TRASARE AFERENTE TRONSONULUI DE AUTOSTRADĂ ARAD-BYPAS ARAD-TIMIŞOARA - STUDIU DE CAZ | 4 |
| 7. CONCLUZII FINALE | 5 |

A. CUVINTE CHEIE

Topograf, geodez, reţea de sprijin, Proiecţia stereografică 1970, Sistemul WGS '84, coordonate, nivelment, prelucrare, tehnologie digitală, echipamente GPS, staţii totale.

B. SINTEZE ALE PĂRŢILOR PRINCIPALE ALE TEZEI DE DOCTORAT

Cap. 1. IMPORTANŢA LUCRĂRILOR TOPOGRAFICE NECESARE PROIECTĂRII CONSTRUCŢIILOR

Primul capitol conţine o scurtă introducere privind importanţa lucrărilor topografice necesare proiectării construcţiilor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească baza topografică, de asemenea este descrisă utilitatea topografiei în urmărirea comportării construcţiilor şi rolul măsurătorilor efectuate pentru observarea comportării construcţiilor şi a metodelor de urmărire folosite.

Lucrarea "CONTRIBUŢII LA EFICIENTIZAREA LUCRĂRILOR  TOPOGRAFICE ÎN DOMENIUL  CONSTRUCŢIILOR" aduce în actualitate probleme existente în domeniul măsurătorilor topo-geodezice, cu privire la utilizarea echipamentelor moderne şi a metodelor de măsurare.

Prin introducerea de tehnologii moderne sau cel puţin actuale, se au în vedere două aspecte importante:

- reducerea timpului destinat realizării unor operaţii şi calcule;

- Posibilitatea de a lua decizii corecte într-un timp scurt.

Conceptul care stă la baza elaborării lucrării de faţă, este acela legat de impactul tehnologiilor asupra metodelor de lucru, respectiv eficientizarea lucrărilor topo-geodezice în construcţii.

Obiectivele tezei au urmărit: introducerea unei tehnologii şi a unei metode moderne de măsurare, cu ajutorul căreia timpul alocat rezolvării acestei probleme (cea legată de determinarea reţelelor de sprijin de ordin superior) să fie mult redus faţă de metodele clasice; utilizarea de programe destinate pentru prelucrarea precisă şi rapidă având un control ridicat asupra măsurătorilor, cu ajutorul cărora valorile obţinute să fie cât mai aproape de realitate; utilizarea tehnologiei Nivela digitală - GPS în măsurători pentru rezolvarea acestor probleme.

Cap. 2. STUDIUL ACTUAL ŞI DEZVOLTAREA ÎN PERSPECTIVĂ A TOPOGRAFIEI  ÎN CONSTRUCŢII

Acest capitol conţine o decriere a evoluţiei topografiei ca disciplină de specialitate, un scurt istoric al măsurătorilor terestre începând din antichitate până în zilele noastre şi de asemenea este prezentată evoluţia instrumentelor topografice. Tot în acest capitol sunt descrise elementele topografice de bază ale terenului, informaţii despre echipamentele topografice moderne (staţii totale), sistemele de poziţionare globală GPS, staţii permanente GPS, principalele surse de erori în poziţionarea GPS, respectiv sunt menţionate pe scurt realizări actuale în topografia inginerească şi direcţiile principale de dezvoltare ale topografiei în construcţii.

Cap. 3. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE LUCRĂRILOR TOPOGRAFICE DE TRASARE  A CONSTRUCŢIILOR

Conţine o descriere succintă a etapelor privind pregătirea topografică a proiectelor de construcţii, modul de proiectare şi executare a reţelei de trasare a construcţiilor, organizarea lucrărilor de trasare şi de asemenea sunt prezentate principalele lucrări topografice simple de trasare în construcţii (metode).

Cap. 4. METODE DE MĂSURARE GPS

Acest capitol descrie modul de desfăşurare a experimentului, respectiv - o primă etapă, care se referă la descrierea metodelor de determinare prin mai multe metode şi - a doua etapă - planificarea unei campanii GPS.

În acest capitol este descrisă metoda statică, care face obiectul studiului de caz.

Cap. 5. ELEMENTE SPECIFICE LUCRĂRILOR TOPO-GEODEZICE AFERENTE CĂILOR DE COMUNICAŢIE TERESTRE

Acest capitol prezintă noţiuni legate de infrastructura şi suprastructura căilor de comunicaţie terestre, elementele căilor de comunicaţie terestre în profil longitudinal şi transversal, precum și modul de trasare a elementelor geometrice la căi de comunicaţie terestre.

Sunt descrise succint metodele de trasare la drumuri respectiv principalele procedee de trasare a profilului transversal la căi de comunicaţie terestre.

Cap. 6. STUDIUL ŞI APLICAREA UNEI METODE TOPO-GEODEZICE EFICIENTE LA EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE TRASARE AFERENTE TRONSONULUI DE AUTOSTRADĂ  ARAD - BYPAS ARAD - TIMIŞOARA

Studiul aplicativ, prin care au fost concretizate unele aspecte teoretice prezentate în capitolele anterioare ale tezei de doctorat a presupus investigarea soluţiei tehnice topo-geodezice care să asigure suportul lucrărilor din domeniul căilor de comunicaţie terestre, în general şi în particular, la tronsonul de autostradă Arad - Bypas - Timişoara, cu propuneri de soluţii şi metode noi menite să eficientizeze activităţile specifice atât din punct de vedere geodezic cât şi interdisciplinar, în strânsă legătură cu domeniile ingineriei geotehnice şi căilor de comunicaţie terestere.

Sunt prezentate, de asemenea, rezultate comparative şi concluzii asupra metodelor de lucru. Pantry studiul de caz, s-a considerat necesară efectuarea următoarelor operţii:

- Recunoaşterea terenului privind locul şi starea punctelor vechi din reţeaua geodezică de stat;

- Măsurători prin metoda statică GPS (Global Positioning System) pentru realizarea reţelei principale cu analiza posibilităţilor de staţionare a punctelor vechi din reţea;

- Compensarea reţelei principale;

- Determinarea parametrilor de transformare necesari trecerii din sistemul WGS'84 (World Geodetic System) în Sistemul Stereografic 1970;

- Recunoaşterea terenului privind amplasarea bornelor noi;

- Plantarea punctelor noi în teren;

- Măsurători prin metoda statică GPS (Global Positioning System) pentru determinarea coordonatelor punctelor moi;

- Compensarea reţelei şi determinarea poziţiilor punctelor noi;

- Analize comparative;

- Studiu calitativ.

Partea experimentală reprezintă un capitol deosebit de important pentru prezenta lucrare, prin care trebuie dovedite toate contribuţiile făcute şi demonstrate noile metode de lucru - ca fiind metode viabile şi cu posibilităţi reale de a se aplica în practică.

Trebuie menţionat faptul ca la determinarea reţelelor de sprijin folosind metoda clasică, apar următoarele 3 dezavantaje:

- nu există vizibilitate între punctele reţelei de sprijin;

- precizia de determinare este scăzută;

- nu există un control asupra măsurătorilor efectuate.

În contextul utilizării tehnologiei actuale, avantajele care apar ar putea fi următoarele:

- vizibilitatea între puncte nu mai este obligatorie;

- se pot efectua măsurători în orice condiţii indiferent de vreme;

- precizia este constantă.

În urma celor prezentate, se desprinde concluzia că, prin utilizarea aparatelor de o precizie constructivă ridicată, rezultatele se înbunătăţesc semnificativ. Fidelitatea reprezentării suprafeţelor scanate depinde de paşii de scanare aleşi.

Productivitatea unei metode de lucru se poate exprima prin raportul dintre cantitatea de produs realizată şi volumul de muncă consumat. Pentru a mări productivitatea, se poate ajunge la concluzia că metoda propusă reduce volumul de muncă consumat, prin:

- reducerea timpului alocat măsurătorilor în teren, prin folosirea tehnologiei de realizare a reţelei şi de culegere a datelor. Prin folosirea echipamentelor GPS, studiile efectuate de către producător au concluzionat faptul că, pentru situaţii de lucru identice, timpul necesar culegerii aceluiaşi volum de date este mai mic cu până la 70% faţă de aparatura clasică;

- modul de calcul propus;

- stocarea datelor şi prelucrarea datelor;

- furnizarea de date către diferiţi utilizatori, în mod rapid.

7. CONCLUZII FINALE

Reţeaua geodezică, realizată în sistem clasic de măsurători, a servit mai bine de o jumătate de secol la realizarea ridicărilor topografice, constituind un fond cartografic şi geodezic important pentru lucrările inginereşti şi de evidenţă administrativă.

Implementarea şi utilizarea tehnologiilor moderne în  determinarea reţelelor de sprijin de ordin superior, reprezintă un proces deosebit de complex.

Lucrarea de faţă se doreşte a fi o contribuţie la acest proces, urmărind eficientizarea lucrărilor topo-geodezice prin adoptarea unei metode de lucru eficiente bazate pe informaţii spaţiale.

Preocuparea autorului pentru propunerea, studiul şi îmbunătăţirea unei metode eficiente performante de măsurători la căile de comunicaţie terestre a condus la elaborarea unui studiu concret privind realizarea unei reţele de sprijin omogene şi unitare la lucrările topografice aferente autostrăzii Arad – Bypas Arad – Timişoara.

Este cunoscut că în Romania în lucrările geodezice se utilizează Proiecţia Stereografică pe plan unic secant elaborată în anul 1970 pe elipsoidul Krasovski. Pentru lucrările de nivelment planul de referinţă este nivelul Mării Negre, determinat în anul 1975.

Faptul că între cotele”H” determinate prin nivelment geometric şi cele determinate prin măsurători GPS există diferenţe de până la 30 de cm se poate datora mai multor cauze, din rândul cărora se pot menţiona:

- Lucrarea se extinde pe o lungime foarte mare, de aproximativ 60 km

- Reţeaua punctelor de triangulaţie utilizate în determinările GPS nu este uniformă ca precizie;

- Arhivele în care s-au păstrat informaţii privind modul de determinare a coordonatelor X,Y şi H ale acestor puncte nu au mai putut furniza elementele necesare evaluării calităţii acestor puncte de referinţă;

- De asemenea, nu se cunoaşte cu exactitate sistemul de referinţă al acestora;  în România se utilizează două sisteme pe cota H, Marea Neagră şi Marea  Baltică;

- În acest caz ca şi concluzie finală se propune a se  utiliza cota rezultată în urma măsurătorilor de nivlment geometric care asigură precizie net superioară măsurătorilor prin GPS, iar planimetric se vor folosi coordonatele X şi Y determinate prin măsurători GPS;

- Apare drept recomandare din partea autorului ca la realizarea oricărei reţele GPS, să se folosească metoda statică de determinare pentru obţinerea coordonatelor planimetrice X şi Y, respectiv pentru cotele H să se foloseacă metoda nivelmentului geometric, combinând astfel cele două tipuri de măsurători; sunt satisfăcute astfel atât cerinţele de precizie pentru cele două sisteme cât şi eficientizarea proiectului;

- La realizarea măsurătorilor GPS se propune să se folosească receptoare de dublă frecvenţă, care permit recepţia semnalelor de la satelit pe două frecvenţe L1 şi L2

- La realizarea măsurătorilor de nivelment) (se propune să se folosească nivele digitale automate de clasă geodezică cu mire de invar care asigură precizie superioară;

- Din punct de vedere planimetric (coordonate X şi Y) precizia este îndeplinită, toate punctele noi s-au obţinut cu o precizie de 1cm, mult sub valoarea impusă în faza de proiect( 5cm pe coordonatele X şi Y);

- Din punct de vedere altimetric cotele obţinute prin măsurătorile GPS nu au îndeplinit valoarea impusă în faza iniţială(2cm),de aceea s-a renunţat la această cotă şi s-a acceptat cota determinată prin nivelment geometric;

- Precizia obţinută prin măsurătorile de nivelment se încadrează foarte bine în toleranţele impuse, valori cuprinse, după compensarea în bloc a întregii reţele, de 1cm, repsectiv maxim 2cm;

- Din punct de vedere tehnic toate condiţiile au fost îndeplinite, urmând ca pe baza acestor valori obţinute să se efectueze ridicările topografice;

La alegerea aplicării metodei statice în cadrul studiului întreprins, s-au avut în vedere următoarele argumente:

- oferă precizia cea mai mare de determinare pe coordonatele X şi Y, respectiv pe cota H prin combinarea măsurătorilor GPS cu măsurătorile de nivelment geometric de precizie, măsurători care se prelucrează automat în acelaşi soft de prelucrare a datelor brute;

- metoda este practică şi uşor de realizat datorită tehnologiei GPS, dar necesită respectarea condiţiilor privind planificarea corectă şi eficientă a unei campanii  GPS;

Contribuţiile autorului în domeniul tematicii abordate în teză, concretizată prin studiul şi aplicarea unei  metode topo-geodezice eficiente la efectuarea lucrărilor de trasare aferente tronsonului de autostradă ARAD - BYPAS ARAD - TIMIŞOARA sunt următoarele:

- Studiul teoretic privind eficientizarea metodelor de măsurare necesare în lucrările topo-geodezice;

- Întocmirea unei documentaţii bogate în conţinut cu privire la metodele de măsurare GPS cu aplicabilitate în ingineria civilă în general şi la căi de comunicaţie terestre în particular;

- Evidenţierea particularităţilor specifice a lucrărilor topografice aplicate la căile de comunicaţie terestre;

- Analiză aprofundată a echipamentelor topografice moderne utilizate la executarea măsurătorilor;

- Analiza şi documentarea privind îmbunătăţirea metodei statice de măsurare GPS prin utilizarea echipamentelor topografice de ultimă generaţie (Leica, sistemul 1200);

- Combinarea măsurătorilor GPS cu măsurătorile de nivelment geometric şi prelucrarea datelor în bloc prin metoda celor mai mici pătrate;

- Metode de urmărire a tasărilor şi deplasărilor privind comportarea în timp a bornelor reţelei de sprijin nou determinată;

- Implementarea unor proceduri standard de planificare a unei campanii GPS;

- Implementarea unor proceduri standard de prelucrare a observaţiilor GPS cu programe dedicate(softul Leica Geo Office Combined);

- Implementarea unor proceduri standard de executare pe teren şi prelucrare la birou a observaţiilor de nivelment geometric executate cu nivela digitală DNA03;

- Testarea metodelor şi tehnologiei propuse prin studiul de caz;

Perspective

Impactul tehnologie-metodă se poate aplica cu succes şi în cazul tezei prezentate. De exemplu, una dintre problemele de rezolvat şi anume cea referitoare la determinarea unei reţele de sprijin, exista şi până acum. Aplicând o altă tehnologie, respectiv metodă de lucru, trebuie să rezolvăm aceeaşi problemă, dar într-un timp mai scurt şi cu rezultate calitativ superioare.

Toate domeniile de activitate urmăresc aplicarea tehnologiilor de vârf din domeniul respectiv, pentru reducerea costurilor şi a timpului necesar rezolvării problemelor prin adoptarea unor soluţii care să eficientizeze metodele de măsurare topo-geodezice.

Performanţe

Principalele caracteristici de calitate ale soluţiei privind studiul de caz sunt:

- alinierea la tehnici, metode şi standarde europene;

- determinări omogene prin racordarea la sistemul de referinţă european ETRS89 şi transcalcul unitar în plan de proiecţie;

- necesitatea utilizării unei tehnologii moderne, practic independente de condiţiile meteo;

- creşterea productivităţii şi reducerea costurilor;

- disponibilitatea serviciilor (24 de ore la cele de timp real);